## Slide 1: 每日良率自動彙整與報告產生系統
Presented by（新產品工程）
July 24, 2026

## Slide 2: Agenda
跨站影像自動回追與集中彙整系統 | Overview
以系統匯出資料為入口，自動彙整日／週／月良率並產生固定格式報告
資料主鍵：RECORDDATE / DATATYPE / OPNO / EQP_ID
A
背景說明及問題描述
B
創新特徵及內容描述
C
效益說明
D
以營業秘密保護之考量
Summary
由人工下載／整理／貼圖，轉為固定口徑、自動更新、可重複執行的報告流程
Export
系統
Excel
彙整
Chart
42張
PPT
報告

## Slide 3: A. 背景說明及問題描述
每日良率報告的現況
目前需人工從系統匯出資料，再依站點、日期與良率類型進行整理、畫圖與貼報告。
人工整理易受欄位變更、圖表貼圖與版面更新影響。
人工報表負荷（估算）
估算：14站 × 3週期 = 42張圖表／次；42張 × 3分鐘 = 126分鐘／次（約2.1小時）
14
站點
3
週期
日/週/月
42
圖表
主要風險
• 資料欄位與站點對應規則分散
• 人工整理易發生公式口徑不一致
• 日／週／月圖表易漏貼或版面跑掉
• 低良率站點無法即時排序聚焦
Chart: Excel代表圖表①：2026-07 月度片良率低點
| 3DL01 | SPI2 | AOI3 | AOI4 | FT1
Panel Yield | 0.875 | 0.925 | 0.925 | 0.92857 | 0.94737
Chart: Excel代表圖表②：低良率站點日趨勢
| 2026-07-13 | 2026-07-14
3DL01 | 0.63636 | 0.96552
SPI2 | 0.85 | 1
AOI3 | 1 | 0.85
AOI4 | 0.94737 | 0.91304
最低站點：3DL01 87.5%；低於 95% 站點共 5 個。
3DL01 SPI2 AOI3 AOI4 FT1

## Slide 4: B. 創新特徵及內容描述
資料自動彙整
• 系統匯出檔作為唯一入口
• 自動解析日期與站點欄位
• 日／週／月資料自動分群
良率口徑固定
• 片良率以 Total / NG 加權重算
• 顆粒良率以顆數加權重算
• 避免百分比直接平均錯誤
報告自動輸出
• 產生貼圖區與 PPT 重點頁
• 固定圖表位置與格式
• 低良率站點自動排序
設計核心
以 Excel 自動化流程串接原始資料、站點 mapping、良率重算、圖表貼圖區與 PPT 報告，讓每日更新從人工操作轉為可重複執行的標準流程。
Raw Data
系統匯出
Parser
欄位辨識
Aggregate
日/週/月
Chart
貼圖區
Report
PPT輸出
輸出結構：說明 → 原始資料 → 日良率 → 周良率 → 月良率 → 貼圖區-Month / Week / Day → PPT

## Slide 5: C. 效益說明
每次報告製作時間（估算）
Chart: Excel代表圖表③：報告製作時間比較
| 現況 42張×3分鐘 | 導入後 自動產出
Minutes | 126 | 5
約 121 分鐘／次可轉為自動化處理*
12
Active
Stations
488
Total
Panels
5
<95%
Stations
效率與一致性
• 固定公式與圖表位置，降低人工貼錯與漏貼風險。
• 日／週／月採同一資料口徑，避免報告間數字不一致。
Chart: Excel代表圖表④：各站月度投入片數（Top 8）
| SPI1 | AOI1 | AOI2 | AOI4 | SPI2 | AOI3 | 3DL01 | AXI
Total Panels | 77 | 77 | 77 | 42 | 40 | 40 | 40 | 39
*估算方式：42張圖表 × 每張3分鐘；導入後目標≤5分鐘／次，不含人工確認與例外處理。

## Slide 6: D. 以營業秘密保護之考量
6
保護標的
• 系統匯出欄位解析邏輯
• DATATYPE / OPNO / EQP_ID 站點 mapping
• 片良率與顆粒良率加權公式
• 日／週／月彙整與圖表排序規則
• Excel / PPT 報告版型與自動貼圖流程
保密價值
此流程將報表下載、資料重算、站點判讀與圖表輸出整合為固定作業。
若外部取得，可快速複製站點良率自動化架構，縮短報告建置與異常分析導入時間。
建議管理方式
• 程式碼與模板列 Confidential
• 限定製程、IT、品質與 NPI 使用
• 原始路徑 / 站點 mapping 權限分離
• 保存版本、log 與異常修正紀錄
• 對外僅揭露改善方向與高階效益
建議對外說法：建立每日良率資料自動彙整與報告輸出流程，提升站點趨勢追蹤效率；不揭露系統欄位 mapping、公式細節、報告模板與自動化程式碼。

## Slide 7: Summary
1
問題
日／週／月報告人工整理與貼圖，容易耗時並產生口徑差異。
2
方案
以系統匯出檔為入口，自動重算良率、產生圖表與 PPT。
3
成效
附件資料可產出 42 張圖表，快速鎖定 3DL01 87.5%。
4
價值
mapping、公式、模板與程式屬於內部分析 know-how。
建議導入
先建立固定資料夾與每日更新流程，再擴充排程、異常通知與版本封存。
驗收 KPI
自動產出成功率、平均更新時間、圖表缺漏率、人工修正次數、低良率排序正確率。
專案摘要說明
本專案將每日良率資料由人工整理轉為自動化報告流程。核心作法是讀取系統匯出資料，依站點與時間週期自動計算片良率、顆粒良率與投入量，並輸出月／週／日圖表與 PPT 報告；預期縮短製作時間、降低漏貼與公式差異、快速聚焦低良率站點。