## Slide 1: 跨站影像自動回追與集中彙整系統
Presented by（新產品工程）
July 22, 2026

## Slide 2: Agenda
以 Lot / Unit 為主鍵，自動跨 SPI2、AOI3、AOI4、3DL、FT1 回追影像
查詢主鍵：Lot_No / Unit_No
A
背景說明及問題描述
B
創新特徵及內容描述
C
效益說明
D
以營業秘密保護之考量
Summary
由分散人工找圖，轉為各站自動蒐集、中央集中彙整
跨站影像自動回追與集中彙整系統 | Overview
Query
5站
NAS
Report

## Slide 3: A. 背景說明及問題描述
跨站找圖的現況
單站發現異常後，需逐站確認路徑、檔名與圖種。
設備規則分散，容易漏抓或重複搜尋；長清單也難以持續處理。
人工搜尋負荷（估算）
90 顆/日 × 異常率 15% × 5 站 × 5 分鐘 = 337.5 分鐘/日（約 5.6 小時/日）
每日產能
90
估計異常
13.5
找圖負荷
5.6
小時/日
主要風險
• 路徑與命名規則分散
• 人工逐站搜尋，易漏抓
• 長清單無法背景分輪
• 缺少統一處理狀態
每片各站人工搜尋（分鐘）
SPI2
5
AOI3
5
AOI4
5
3DL
5
FT1
5
SPI2
AOI3
AOI4
3DL
FT1

## Slide 4: B. 創新特徵及內容描述
各站獨立蒐集
• query_list.xlsx 為唯一入口
• 各站依 station_config.json 搜圖
• 先寫 .part，完成後改正式檔名
中央集中輸出
• Output/{Lot_No}/{Station}/
• 保留原始檔名與關鍵資訊
• 報表輸出 FOUND / NOT_FOUND / ERROR
設計核心
分散讀取設備可見影像、集中輸出至共用 NAS／雲端；站點可獨立部署，中央端依 Output 建立彙整報表。
Query_Input：query_list.xlsx
Lot_No + Unit_No + Status（Open / New）
各站 Collector（獨立部署）
SPI2 | AOI3 | AOI4 | 3DL | FT1
共用 NAS / 雲端 Output
Output/{Lot_No}/{Station}/
中央彙整報表與人工驗證
FOUND | NOT_FOUND | ERROR

## Slide 5: C. 效益說明
每顆異常品的人工找圖時間
25
現況
5站人工搜尋
0*
導入後
背景自動蒐集
人工找圖轉為背景執行*
估計可釋放工時
5.6 h
per day｜15%異常率
跨站涵蓋
5
Stations
處理狀態
3
FOUND / N.F. / ERROR
效率與完整性
長清單可背景分輪；已存在 Output 的項目直接跳過，不重複掃描來源。Output 遺失時可於下一輪補傳。
可追溯與易用性
圖片集中於同一 Lot／Station 結構，檔名與 log 保留關鍵資訊。*工時估算僅計人工找圖，不含驗證與例外處理。

## Slide 6: D. 以營業秘密保護之考量
保護標的
• 各站影像路徑與圖種規則
• Lot / Unit 比對與檔名判定邏輯
• station_config.json 參數
• Output 命名與報表對應設計
• FT1 by lot 等差異化處理
保密價值
上述內容整合 SPI2、AOI3、AOI4、3DL、FT1 的設備差異，可縮短異常追溯與問題分析時間。
若外部取得，可直接複製影像回追架構與設備對接經驗。
建議管理方式
• 文件與程式碼：Confidential
• 限定製程、設備、IT 與 NPI 使用
• config 與來源路徑權限分離
• 保留版本、log 與異常處置紀錄
• 對外不揭露路徑、規則與資源上限
建議對外說法：以 Lot / Unit 為主鍵，自動彙整跨站影像以提升異常分析效率；不揭露設備路徑、比對規則與參數細節。

## Slide 7: Summary
1
問題
異常後需逐站人工找圖；規則不同造成耗時、重複搜尋與漏抓風險。
2
方案
以 Lot / Unit 為主鍵，各站 Collector 自動搜尋並集中輸出至 NAS。
3
可靠性
.part 安全複製、補傳、分輪、去重、heartbeat 與自動封存。
4
價值
估計釋放 5.6 小時/日找圖負荷，並提高完整性與可追溯性。
建議導入
先以 1 個異常 Lot 完成 5 站端到端驗證，再擴充長清單、斷線補傳與報表自動化。
驗收 KPI
FOUND率／漏抓率、平均完成時間、補傳成功率、人工找圖工時。